两台智能会议屏采购需求

一、项目概况

为我院提高会议效率、提高工作环境的舒适度，方便临床教学与病例交流,实现远程会议需求。本次项目需采购1台75寸、1台86寸智能会议屏（配PC模块）及配件。

二、采购清单

1、采购设备及数量

| 序号 | 产品名称 | 配置 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 86寸智能会议屏（含PC模块） | 1.屏幕尺寸：86英寸 2.分辨率：3840*2160 3.触控点数：20点触控、20点书写 4.屏幕参数：色域≥85%NTSC、色彩度≥10bit，可视角度≥178° 5.摄像头：1200W 6.麦克风：6阵列麦克风 7.配件：电源线；壁挂；安装螺丝 | 1 |
|  |  | Intel® Core™ i5，DDR4 8G内存，128G固态硬盘，核显Intel® HD Graphics，USB3.0 接口6个，Windows10企业及机构版。 |  |
| 2 | 75寸智能会议屏（含PC模块） | 1.屏幕尺寸：75英寸 2.分辨率：3840*2160 3.触控点数：20点触控、20点书写 4.屏幕参数：色域≥85%NTSC、色彩度≥10bit，可视角度≥178° 5.摄像头：1200W 6.麦克风：内置6个 7.配件：电源线；壁挂；安装螺丝 | 1 |
|  |  | Intel® Core™ i5，DDR4 8G内存，128G固态硬盘，核显Intel® HD Graphics，USB3.0 接口6个，Windows10企业及机构版。 |  |
| 3 | 移动支架 | 一体化推车支架，铝合金结构，静音万向轮。 | 2 |
| 4 | 无线传屏器 | 智能会议屏原厂无线传屏器，最长连接距离8 米，传输延迟<120ms，帧率15fps-25fps。 | 4（USB、Type C各两个） |

2、设备参数

2.1 86寸智能会议屏（含PC模块）参数要求：

| 序号 | 类型 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 尺寸 | 86英寸 |
| 2 | 分辨率 | 3840*2160 |
| 3 | 屏类型 | 原装液晶A规屏 |
| 4 | 触控方式 | 红外识别 |
| 5 | 触控点数 | 20点触控、20点书写 |
| 6 | 屏幕参数 | 色域≥85%NTSC、色彩度≥10bit，可视角度≥178° |
| 7 | 整机设计 | 1.为了保证播放音视频文件的播放效果，覆盖音域更广，喇叭需采用中高音和低音三个独立腔体设计，声音输出功率至少满足2×10W（中高音）+20W（低音）（需提供国家级第三方检测机构检测证书） 2.为了提升用户的交互体验，整机屏幕触摸有效识别高度≤2mm,，即触摸物体距离玻璃外表面高度≤2mm时，触摸屏识别为点击操作，保证触摸精准；单点触摸响应时间≤10ms，90%以上触摸区域精度为±1mm |
| 8 | 本地白板 | 1.为了方便用户直接在白板内讨论的工作内容以纸质形式保存，可在本地白板内一键打印 2.为了方便用户用不同颜色、不同粗细的笔记进行对比书写，本地白板应该提供至少三种大小笔粗和11种预设颜色，且可以通过“无限色盘”自定义笔迹颜色 |
| 9 | 无线传屏 | 1.为了减少会议室接线，保证会议室的简洁美观，会议平板内部应内置接收模块，可通过无线传屏器或传屏软件，即可将电脑画面传屏至会议平板，并且可以通过会议平板进行反向操控电脑。同时支持电脑及手机投屏，整机热点最多可以连接32台设备 2.为了方便用户对传屏内容灵活展示，传屏的内容能以以窗口方式进行展示，用户可自己调整窗口的大小和排布（需提供国家级第三方检测机构检测证书） |
| 10 | 手机遥控 | 为了保证用户能够灵活远距离控制会议平板，可使用手机作为遥控器控制会议平板，并可用手机进行批注 |
| 11 | 视频会议 | 为了确保远程视频会议的通讯质量，整机应在正上方至少内置一颗不低于1200W像素的摄像头，且内置不低于6个麦克风，能够满足不低于6米的拾音距离（需提供国家级第三方检测机构检测证书） |
| 12 | 主界面 | 为了保证主界面的简洁大方易操作，主界面应常设有3个图标，并可以自定义图标以满足用户的个性化需求。 |
| 13 | 小工具 | 为了满足用户不同的使用场景，在屏幕两侧均可调出小工具拦，可实现设置、计时器、截图、拍照、快传、录屏、投票器、多屏联动功能 |
| 14 | PC模块 | 1.为了满足不同软件的运行需求，采用抽拉内置式的PC模块，PC模块应配有至多60pin的接口，以确保针脚利用的有效性和传输的稳定性（需提供国家级第三方检测机构检测证书） 2.为了满足用户的使用需求，整机的PC模块应采用处理器不低于Core i5，8G DDR4内存，128G SSD且操作系统不低于Win 10的配置 |
| 15 | 集控管理 | 为了方便IT人员对设备集中管控，要求有平台可以对设备进行集中管控，可实现对企业人员、企业会议室、企业会议设备的统一管理 |
| 16 | 整机端口数 | USB≥3（最少包含2个USB3.0接口）；HDMI 输入≥1；Type-C≥1；TOUCH≥1；AUDIO OUT≥1；RS232≥1 |
| 17 | 移动支架 | 整机配备移动支架，能够支撑55-86英寸设备 |
| 18 | 智能笔 | 能够搭配会议平板，实现书写功能，实现上下翻页 |
| 19 | 保修 | 三年原厂免费上门保修 |

2.2 75寸智能会议屏（含PC模块）参数要求：

| 序号 | 项目 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 尺寸 | ≥75英寸 |
| 2 | 分辨率 | ≥3840*2160 |
| 3 | 屏类型 | 原装液晶A规屏 |
| 4 | 触控方式 | 红外识别 |
| 5 | 触控点数 | 20点触控、20点书写 |
| 6 | 屏幕参数 | 色域≥85%NTSC、色彩度≥10bit，可视角度≥178° |
| 7 | 整机设计 | 1.为了保证播放音视频文件的播放效果，覆盖音域更广，喇叭需采用中高音和低音三个独立腔体设计，声音输出功率至少满足2×10W（中高音）+20W（低音）（需提供国家级第三方检测机构检测证书） 2.为了提升用户的交互体验，整机屏幕触摸有效识别高度≤2mm,，即触摸物体距离玻璃外表面高度≤2mm时，触摸屏识别为点击操作，保证触摸精准；单点触摸响应时间≤10ms，90%以上触摸区域精度为±1mm |
| 8 | 本地白板 | 1.为了方便用户直接在白板内讨论的工作内容以纸质形式保存，可在本地白板内一键打印 2.为了方便用户用不同颜色、不同粗细的笔记进行对比书写，本地白板应该提供至少三种大小笔粗和11种预设颜色，且可以通过“无限色盘”自定义笔迹颜色 |
| 9 | 无线传屏 | 1.为了减少会议室接线，保证会议室的简洁美观，会议平板内部应内置接收模块，可通过无线传屏器或传屏软件，即可将电脑画面传屏至会议平板，并且可以通过会议平板进行反向操控电脑。同时支持电脑及手机投屏，整机热点最多可以连接32台设备 2.为了方便用户对传屏内容灵活展示，传屏的内容能以以窗口方式进行展示，用户可自己调整窗口的大小和排布（需提供国家级第三方检测机构检测证书） |
| 10 | 手机遥控 | 为了保证用户能够灵活远距离控制会议平板，可使用手机作为遥控器控制会议平板，并可用手机进行批注 |
| 11 | 视频会议 | 为了确保远程视频会议的通讯质量，整机应在正上方至少内置一颗不低于1200W像素的摄像头，且内置不低于6个麦克风，能够满足不低于6米的拾音距离（需提供国家级第三方检测机构检测证书） |
| 12 | 主界面 | 为了保证主界面的简洁大方易操作，主界面应常设有3个图标，并可以自定义图标以满足用户的个性化需求。 |
| 13 | 小工具 | 为了满足用户不同的使用场景，在屏幕两侧均可调出小工具拦，可实现设置、计时器、截图、拍照、快传、录屏、投票器、多屏联动功能 |
| 14 | PC模块 | 1.为了满足不同软件的运行需求，采用抽拉内置式的PC模块，PC模块应配有至多60pin的接口，以确保针脚利用的有效性和传输的稳定性（需提供国家级第三方检测机构检测证书） 2.为了满足用户的使用需求，整机的PC模块应采用处理器不低于Core i5，8G DDR4内存，128G SSD且操作系统不低于Win 10的配置 |
| 15 | 集控管理 | 为了方便IT人员对设备集中管控，要求有平台可以对设备进行集中管控，可实现对企业人员、企业会议室、企业会议设备的统一管理 |
| 16 | 整机端口数 | USB≥3（最少包含2个USB3.0接口）；HDMI 输入≥1；Type-C≥1；TOUCH≥1；AUDIO OUT≥1；RS232≥1 |
| 17 | 移动支架 | 整机配备移动支架，能够支撑55-86英寸设备 |
| 18 | 智能笔 | 能够搭配会议平板，实现书写功能，实现上下翻页 |
| 19 | 保修 | 三年原厂免费上门保修 |

2.3 移动支架参数要求：

| 序号 | 要求 |
| --- | --- |
| 1 | 一体化推车支架，铝合金结构，静音万向轮。 |

2.4 无线投屏器参数要求要求：

| 序号 | 要求 |
| --- | --- |
| 1 | 最大连接数：1个接收端能同时连8个发射端 |
| 2 | 最长连接距离：8米 |
| 3 | 操作频率：2.4GHz，5GHz |
| 4 | 无线传屏器与整机为同一品牌厂商，为确保使用稳定拒绝传屏器为OEM品牌。 |

三、服务要求

智能会议屏提供原厂售后服务承诺函